## Slide 1
목적 : 엣지 디바이스에의 docker container image 설치를 지원하는 서버 - 클라이언트 어플리케이션 작성 (서버 1종, 클라이언트 1종)
제약 : NAT Traversal issue로부터 자유로울 것
방법 : MQTT + Flask socket io 사용
클라이언트 - 서버 프로로콜 상세
클라이언트는 엣지 노드에서 실행시 MQTT Topic에 자기 자신 등록
서버는 엣지 노드로부터 전달된 등록 요청에 의거하여 기기 정보 DB에 저장
서버는 엣지 노드에 hello-world 컨테이너 설치를 요청. 이 때 서버는 클라이언트에 컨테이너 URL 및 설치 명령만 전송.
클라이언트는 명령에 의거하여 docker run … 명령을 로컬에서 실행
Notes: 1

## Slide 2
Terminal 접근
어떻게, client 가 server 에 접근 만으로
스스로 terminal (docker) 조작을 하게 만들지?
clinet 가 server url 에 접근해서 status 버튼을 누른다.
버튼을 누르면, server 가 status request 를 받고, 그 기기가 DB 에 저장되어 있는지 보고 그 기기의 terminal 로 부터 docker ps –a 명령을 받아서 response 로 보낸다.
홈페이지에 출력
-> 각 node 들도 docker 조작을 할 수 있는 server 가 동작하면 될까?
-> 기존 docker 에서는 url 로 이를 조작할 수 있는 방법은 없을까?
Notes: 2

## Slide 3
Terminal 접근
일단, 서로의 Ip 접근이 가능한 상태에서
Docker daemon 을 tcp 소켓? 으로 통신하는 방법으로 적용
https://systory.tistory.com/entry/%EC%99%B8%EB%B6%80-%ED%81%B4%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%96%B8%ED%8A%B8%EC%97%90%EC%84%9C-%EB%8F%84%EC%BB%A4-%EB%8D%B0%EB%AA%AC-%EC%A0%91%EC%86%8D%ED%95%98%EA%B8%B0
Notes: 3

## Slide 4
REGISTER
STATUS
LIST
Node 1
Node 2
Node 3
.
.
.
Notes: 4

## Slide 5
Publish 를 누르면, 그 기기 디비에 정보 저장, 화면에 출력
사용자는 list 에서 원하는 거 누르고 (토픽은 주소, 메세지는 명령어 심볼) 퍼블리쉬 하면 .. ?
Notes: 5

## Slide 6
client
Server
(master)
Socket channel
Docker 2
Docker 1
Docker 3
MQTT (Topic2)
MQTT (Topic3)
MQTT (Topic1)
DB
Notes: Master <- 공유기(switch) -> Node (가정)
이 사이의 통신을 효과적으로 구현할 수 있는 서버를 만들자.
Flask IO, MQTT, NAT, Port-Forwarding,
PAT 는 대안이 될 수 없나?
6

## Slide 7
기기 등록 과정
Worker 에서 matt 구독 실행과 동시에 등록? -> 그거 괜찮겠다!
대신 로그인 id , pwd 같은 느낌으로 등록하는 기기 마다의 name 이 정해져 있음
보안은 … 좀 나중에 ^^
Notes: 7

## Slide 8
DB 설계
Key | Type | Feature
Index | Number | Unique
Name | String | Required
Register | Time | Required
IPv4Addr | String | Required
Topic : ‘Index_Name’
Name 은, Default 로 IP 주소
// ip address 아니면, 사용자가 정의한 이름
Notes: 8

## Slide 9
Broker Server
Client
Client
Client
Client
Publish
Topic : test
Publish
Topic : test2
Subscribe
Topic : test
Subscribe
Topic : test2
“Hi”
“Hi”
Client
Subscribe
Topic : test1
“Hi”
“A”
“A”

## Slide 10
Notes: 10

## Slide 11
Notes: 11